第一次使用时按以下程序做（自整定功能）

（不做此程序温度波动较大）

注意：例如现在（PV）为显示19度，那么（SV）就设为你一般经常使用的温度，超温保护仪不需要做此程序，程序启动后（PV）显示窗口会不停的跳出（AT）代码，此时表示正在自整定，此时特别注意箱内禁止有产品在烘烤，而且在此过程中禁止断电及开门，直到（PV）窗口(AT)代码停止跳动后才算结束，在此过程中温度波动会很大，来回波动大约3次为正常现象，此次过程大约需要30分钟。

1，按(AT)键约2秒，会出现下方代码。

2，再点击（STOP）键，将(SV)窗口的（OFF）改为（ON），然后再点击从左往右的第一个按键确认即可，直到程序自动结束。